Часы GammaMaster II модель А3682

Инструкция по эксплуатации

1.0 Введение

Часы GammaMaster II оснащены счетчиком Гейгера-Мюллера, который определяет гамма-излучение и конвертирует показания в эквивалентную дозу (ЭД) и мощность эквивалентной дозы (МЭД) облучения. Часы позволят Вам определить уровень радиации в зоне Вашего проживания и подсчитать возможный уровень накопленной радиации.

Часы GammaMaster II имеют отдельную функцию звукового сигнала тревоги при превышении эквивалентной дозы (ЭД) и мощности эквивалентной дозы (МЭД), пороговые значения этих параметров Вы можете задать сами. Кроме этого часы, имея качественный механизм, показывают время, дату и имеют функцию будильника.

Меры предосторожности

- Перед началом использования ознакомьтесь с данной инструкцией.

- Не подвергайте часы ударам.

- Открывать корпус часов допускается только в сервисных центрах, иначе Вы можете повредить электронные датчики и компоненты.

- Протирайте часы мягкой тканью.

- Не приближайте часы к магнитам и устройствам с сильным электромагнитным излучением, например, сотовым телефонам, динамикам, двигателям.

- Когда Вы не пользуетесь часами, храните их в сухом месте.

2.0 Информация о радиационном излучении

Радиация всегда присутствует на Земле и в окружающем человека пространстве. Это одно из свойств материи. Естественная, не связанная с человеческой деятельностью, радиация это результат космической радиации и радиоактивности некоторых элементов, которые являются частью окружающего мира. Это естественный радиоактивный фон. Существуют определенные уровни радиации, которые не влияют на состояние здоровья, но есть уровни радиации, которые оказывают негативный и даже разрушительный эффект на состояние здоровья.

Влияние радиоактивного излучения складывается из энергии частицы и мощности радиоактивного потока.

Для оценки влияния радиации на здоровье человека введено понятие эквивалентной дозы (ЭД) - это поглощённая доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения или коэффициент качества. Единица измерения эквивалентной дозы (СИ) — Зиверт (Зв).

Существует также понятие мощность эквивалентной дозы (МЭД) - это отношение эквивалентной дозы излучения к времени, за которое эта доза поглощена организмом. Мощность эквивалентной дозы излучения измеряется в Зв/час.

Каждое живое существо на земле получает определенную дозу радиации от естественного радиоактивного фона, который присутствует везде. Это абсолютно естественно и безопасно. Часы GammaMaster II позволяют Вас не беспокоиться о радиации. Достаточно установить пороговое значение мощности эквивалентной дозы в 2 – 4 раза выше, чем естественный уровень (т.е. если натуральный радиационный фон в Вашей местности составляет 0.1 мЗв/ч, установите пороговое значение 0.3–0.4 мЗв/ч). Установите пороговое значение эквивалентной дозы равным 3, это естественная доза. Когда пороговое значение будет превышено, часы включат звуковой сигнал тревоги и отобразят значение эквивалентной дозы. Вы сможете покинуть территорию с повышенным уровнем радиации и информировать соответствующие инстанции.

3.0 Элементы и их назначение

|  | Кнопка Режим Переключение между режимами эквивалентной дозы (ЭД), мощности эквивалентной дозы (МЭД) и режимом часов. Для увеличения значений при настройках. Кнопка Выбор Для выбора экранов подменю. Для входа/выхода в режим настроек. Кнопка Сброс Для сброса часов. Пользователь должен производить сброс часов только после замены батарей. |
| --- | --- |

Кнопка Подсветки

- Включает на 2 секунды подсветку.

- Для активации режима связи с ПК нужно держать нажатой 2 секунды.

Винт

- Для установки значения времени.

3.1 Дисплей и его функции

|  | Окно аналогового представления мощности эквивалентной дозы (МЭД) В аналоговом представлении показывает значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Окно аналогового представления эквивалентной дозы (ЭД) В аналоговом представлении показывает значение эквивалентной дозы гамма-излучения. |
| --- | --- |

Окно цифрового дисплея

- Показывает текущее пороговое значение эквивалентной дозы.

- Показывает текущее пороговое значение мощности эквивалентной дозы.

- Показывает текущее время в формате часы - минуты или минуты – секунды.

- Показывает установку будильника в формате часы – минуты и дату в формате день – месяц.

Окно индикаторов

- Индикатор ‘SET’ отображается, когда включен режим настроек.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей мощности эквивалентной дозы.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей эквивалентной дозы.

- Индикатор  отображается, когда включен дисплей текущего времени, будильника или даты.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей суммарной эквивалентной дозы.

4.0 Основные функциональные режимы

|  | Часы GammaMaster II имеют три основных функциональных режима: Режим мощности эквивалентной дозы. Режим эквивалентной дозы. Режим часов. Переключение между основными функциональными режимами Один раз нажмите кнопку Режим для переключения между основными функциональными режимами. Дополнительные функциональные дисплеи Каждый основной функциональный режим имеет несколько дополнительных функциональных дисплеев. Каждый дополнительный функциональный дисплей отображает дополнительную информацию соответствующего основного функционального режима. |
| --- | --- |

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Один раз нажмите кнопку Выбор для переключения между дополнительными функциональными дисплеями.

Подробное описание основных функциональных режимов и их дополнительных функциональных дисплеев будет дано в следующих разделах инструкции.

5.0 Режим часов – дополнительные функциональные дисплеи

|  | Режим часов Режим часов имеет 5 дополнительных функциональных дисплеев: Дисплей текущего времени 1 (часы - минуты). Дисплей будильника (часы - минуты). Дисплей даты (день - месяц). Дисплей года. Дисплей текущего времени 2 (минуты - секунды). Для переключения между дополнительными функциональными дисплеями Один раз нажмите кнопку Выбор. Дисплей текущего времени 1 На цифровом экране показывается текущее время в формате часы – минуты. Мигающее двоеточие отображает отсчет секунд. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. |
| --- | --- |

5.1 Режим часов – дисплей будильника и даты

|  | Дисплей будильника На цифровом экране в формате часы – минуты отображается установленное время будильника. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Включение/выключение будильника Когда отображается дисплей будильника, один раз нажмите кнопку Режим для включения/выключения будильника. Когда будильник включен, на дисплее отображается индикатор . Если будильник включен, ежедневно в заданное время будет включаться сигнал будильника. Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку. |
| --- | --- |

Дисплей даты

- На цифровом экране в формате день – месяц отображается дата.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

5.2 Режим часов – Дисплей года и текущего времени 2

|  | Дисплей года На цифровом экране показывается текущий год. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Дисплей текущего времени 2 На цифровом экране показывается текущее время в формате минуты - секунды. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. |
| --- | --- |

5.3 Режим часов – Настройка текущего времени, даты, установка будильника

Переход в режим настроек

- Для настройки текущего времени, даты и установки будильника в дисплее текущего времени 1 нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- Начнут мигать цифры часов в установке будильника, и появится индикатор ‘SET’.

Процедура установки

|  | Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. После задания текущего времени, даты и настройки будильника нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настроек. Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего времени. |
| --- | --- |

6.0 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы

Режим мощности эквивалентной дозы имеет четыре дополнительных дисплея:

- Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы.

- Дисплей порогового значения МЭД.

- Дисплей записей МЭД.

- Дисплей калибровки МЭД.

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Для последовательного переключения между дополнительными функциональными дисплеями нажимайте кнопку Выбор.

Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы

- На цифровом экране показывается текущая мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

6.1 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей порогового значения МЭД

Дисплей порогового значения МЭД

- На цифровом экране показывается пороговое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

Включение/выключение тревоги при превышении порогового значения МЭД

- В любом функциональном дисплее нажмите и держите нажатой в течение 2 секунд кнопку Режим для включения/выключения тревоги при превышении порогового значения МЭД.

- Когда тревога при превышении порогового значения МЭД включена, отображается индикатор .

- Затем часы вернуться в режим текущего времени или в режим отображения МЭД.

- Когда тревога при превышении порогового значения МЭД включена, часы издают звуковой сигнал, если текущее значение МЭД превышает установленное пороговое значение.

- Чтобы выключить звук тревоги нажмите любую кнопку.

6.2 Режим мощности эквивалентной дозы – Настройка порогового значения МЭД

Для настройки порогового значения МЭД

- В дисплее текущей мощности эквивалентной дозы нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- На цифровом экране начнет мигать десятичная точка и появится индикатор ‘SET’.

Процедура настройки

|  | Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. Когда мигает десятичная точка, один раз нажмите кнопку Режим чтобы передвинуть десятичную точку. Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. Когда мигает счетчик записей показаний, нажмите кнопку Режим для сброса счетчика или продолжите запись. |
| --- | --- |

- После завершения установок нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настройки.

- Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего времени.

Важно! После замены батарей автоматически устанавливается  пороговое значение МЭД равное 0.6 мЗв/час. Не рекомендуется устанавливать пороговое значение МЭД менее 0.35 мЗв/час, чтобы избежать включения сигнала тревоги, вызванного статистическими колебаниями уровня радиации.

6.3 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей записей МЭД

|  | Сохранение показаний МЭД Для сохранения текущего значения МЭД в дисплее записей МЭД один раз нажмите кнопку Режим. Счетчик записей увеличится на 1, это означает, что показания сохранены в памяти. Будут сохранены показания ЭД и МЭД, пороговое значение и текущее время. Пользователь может сохранять до 500 записей показаний. Если память заполнена, на дисплее записей МЭД отобразится индикатор ‘d---’, больше нельзя сохранять записи показаний до сброса счетчика. |
| --- | --- |

- Если сохраненные данные не были переданы на ПК, они не удаляются даже при сбросе счетчика. Но если счетчик сброшен, новые данные перезаписываются вместо старых.

6.1 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей калибровки МЭД

Дисплей калибровки МЭД

- Различные факторы окружающей среды могут влиять на точность показаний датчика, поэтому, чтобы получить более точные показания, перед каждым измерением нужно производить калибровку.

Для начала калибровки МЭД

- В дисплее калибровки МЭД нажмите кнопку Режим.

- Начнут мигать цифры до появления первого откалиброванного значения.

- Во время калибровки круглый аналоговый индикатор мигает и постепенно заполняется. Пустой аналоговый индикатор означает статистическую ошибку более 100%, полностью заполненный аналоговый индикатор означает, что ошибка не превышает 20%.

- Калибровка закончится, когда круглый аналоговый индикатор будет полностью заполнен.

- После калибровки пользователь может сохранить значение МЭД, нажав кнопку Режим.

- После сохранения откалиброванного значения МЭД или после остановки процесса калибровки нажмите кнопку Выбор для выхода из дисплея калибровки.

7.0 Режим эквивалентной дозы – Дисплей текущей эквивалентной дозы

Режим эквивалентной дозы имеет три дополнительных дисплея:

- Дисплей текущей эквивалентной дозы.

- Дисплей порогового значения ЭД.

- Дисплей суммарной эквивалентной дозы.

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Для последовательного переключения между дополнительными функциональными дисплеями нажимайте кнопку Выбор.

Дисплей текущей эквивалентной дозы

- На цифровом экране показывается текущая эквивалентная дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

7.1 Режим эквивалентной дозы – Дисплей порогового значения эквивалентной дозы и суммарной эквивалентной дозы

|  | Дисплей порогового значения ЭД На цифровом экране показывается пороговое значение эквивалентной дозы. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Дисплей суммарной эквивалентной дозы На цифровом экране показывается суммарная эквивалентная доза. Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения |
| --- | --- |

7.2 Режим эквивалентной дозы – Настройка порогового значения ЭД

Для настройки порогового значения ЭД

- В дисплее эквивалентной дозы нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- На цифровом экране начнет мигать десятичная точка и появится индикатор ‘SET’.

Процедура настройки

|  | Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. Когда мигает десятичная точка, один раз нажмите кнопку Режим чтобы передвинуть десятичную точку. Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. После завершения установок нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настройки. |
| --- | --- |

- Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего значения эквивалентной дозы.

Важно! После замены батарей автоматически устанавливается  пороговое значение ЭД равное 9999 мЗв. Рекомендуется оставить это значение.

8.0 Режим подключения к ПК

Для чего нужно подключать часы к компьютеру

Подключая часы к компьютеру, пользователь может передать данные, сохраненные в часах, на ПК для хранения и дальнейшего анализа. Например, анализируя показания ЭД/МЭД, Вы можете построить график, показывающий безопасен радиационный фон в исследуемой местности или нет.

Многопользовательский интерфейс

Часы GammaMaster II позволяют нескольким пользователям сохранять свои данные на одном компьютере. Существует два многопользовательских режима:

Одними часами GammaMaster II пользуются несколько человек

- Различные пользователи могут создавать собственные профили в программе.

- Каждый раз при передаче данных с часов в компьютер пользователь может сохранять их в свой собственный профиль.

Несколько часов GammaMaster II с одним или несколькими пользователями

- Каждые часы GammaMaster II регистрируются в программе как отдельный инструмент, чтобы была возможность различать их друг от друга.

- Пользователь может сохранять данные с часов в свой собственный профиль или в общий профиль, чтобы сравнивать показания с различных часов.

- Вместе с данными будет записываться соответствующий идентификатор часов.

8.1 Режим подключения к ПК – Как подключиться к компьютеру

Пред подключением к ПК

- Подключите к ПК ИК-адаптер (не входит в комплект поставки GammaMaster II) и установите драйвера.

- Если ИК-адаптер уже установлен на компьютере, убедитесь в том, что активирован режим поиска IrDA соединения.

- Запустите с CD программу x:\DISK1\SETUP.EXE (x это буква обозначающая CD-ROM на Вашем компьютере) и следуйте инструкциям по установке.

Подключение GammaMaster II к ПК

- В главном меню “Пуск” в разделе программ найдите “GammaMaster” и запустите программу “GammaMaster”.

- В любом функциональном режиме нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Подсветки для активации режима подключения к компьютеру. При успешном подключении на дисплее отобразится индикатор “PCon” и прозвучит короткий звуковой сигнал.

- Разместите часы GammaMaster II напротив ИК-даптера на расстоянии 10 – 20 см.

- При первом подключении часов GammaMaster II к компьютеру, выберите команду “New” для создания профиля пользователя и команду “Registration” для регистрации часов в программе.

- Выберите команду “Read” для чтения данных из часов.

- Если в течение 10 секунд отсутствует ИК-сигнал или была нажата любая кнопка, часы автоматически выходят из режима подключения к компьютеру.

8.2 Режим подключения к ПК – Передача данных в компьютер

- Если Вы первый раз передаете данные на компьютер, Вы должны выбрать команду “New”, чтобы создать собственный профиль.

- Если Вы первый раз подключаете часы GammaMaster II к компьютеру, Вы должны выбрать команду “Registration” для регистрации часов в Вашем профиле.

- После этого выберите команду “Read” для начала передачи данных на компьютер.

- После завершения передачи данных Вы можете: выбрать команду “Graph” для постройки графика, команду “Export” для сохранения истории Ваших данных и параметров пользователя в файл формата .dbf, команду “Print” для распечатки Ваших данных.

- Вы также можете проводить поиск и фильтрацию данных с помощью команд “Search” и “Filter”.

- Также Вы можете просмотреть информацию о пользователе и историю показаний с помощью команд “Information” и “History”.

- Для импорта в программу данных из .dbf файла используйте команду “Import”.

- Для удаления часов из программы или выполнения дополнительных настроек часов Вы должны выбрать команду “Enter the password” и ввести пароль.

- Пароль по умолчанию ‘1’ в дальнейшем Вы можете изменить пароль.

- Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу помощи программы “Help”.

9.0 Аналоговые часы

|  | GammaMaster II имеет две независимых системы часов: Цифровые часы Аналоговые часы Операции с цифровыми часами описаны в разделе “Режим часов”. Аналоговые часы Аналоговые часы имеют три стрелки показывающие: часы, минуты, секунды. Установка времени аналоговых часов Оттяните винт, секундная стрелка прекратит движение. Поворачивайте винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не установите нужное значение часов и минут. Нажмите на винт, чтобы вернуть его в обычное положение, секундная стрелка начнет движение, аналоговые часы будут постоянно показывать текущее время. |
| --- | --- |

10.0 Технические характеристики

| Диапазон отображаемых значений МЭД: от 0.01 до 9999.99 мЗв/ч Диапазон пороговых значений МЭД: от 0.01 до 9999.99 мЗв/ч Диапазон отображаемых значений ЭД: от 0.001 до 9999.999 мЗв Диапазон пороговых значений ЭД: от 0.001 до 9999.999 мЗв Диапазон суммарного времени измерения ЭД: от 1 до 9999 часов Точность показаний МЭД: +/- 20% Точность показаний ЭД: +/- 20% Память для записи показаний МЭД: до 500 записей показаний Диапазон напряжений: от 0.06 до 1.5 мВ Время измерения уменьшается автоматически в диапазоне: от 300 до 2 секунд Аналоговые часы: Три стрелки показывают, часы, минуты, секунды Подсветка: Электро-люминесцентная подсветка | Системные требования к ПК: - ОС : Windows 98 / 2000 / XP - Процессор : Pentium 200 или выше - Память : 32 Мб или больше - Разрешение экрана : 800 х 600 или выше - IrDA (ИК) адаптер, CD-ROM Комплект поставки: Наручные часы GammaMaster II – 1 шт. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. CD диск с программой – 1 шт. |
| --- | --- |